Correction BEP du 10 juin 2004 MATHEMATIQUES SCIENCES (2h00)

Métiers de l’Electrotechnique

MATHEMATIQUES

Exercice 1 : Réglage d’une pendule (20 pts)

A : Première méthode : calcul approximatif

- B =  =  = 3 840

- 1 h = 3 600 s

- T =  = 0,94 s

- a =  = 0,25

- L = aT² = 0,25  0,94² = 0,221 m

- L = 221 mm

| Valeur de x | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur de f(x) | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,25 |

- courbe

- f(0,94) = 0,22

- la longueur du balancier est de 0,22 m pour T = 0,94 s

B : Deuxième méthode : lecture d’un tableau

- L1 = 223 mm

- L2 = 211,7 mm

- 211,7 mm < L < 223 mm

- La valeur de L trouvée avec la première méthode (221 mm) est bien dans l’encadrement trouvé dans la question précédente.

Exercice 2 :   Pont haubané (20 pts)

Figure 2

- Théorème de Pythagore dans le triangle ABH rectangle en H.

HA² = AB² – HB² = 33² – 32² = 65     donc  AH = 8,06 m

- DH = 62 – 8,06 = 53,94 m

- Théorème de Pythagore dans le triangle DBH rectangle en H.

BD² = DH² + HB² = 53,94² + 32² = 3 933,5236   donc BD = 63 m

=   donc sin  =     donc    = 76°

On en déduit l’angle  :  = 180° – 76° = 104°

- 1 formule parmi d’autres

=

- BC =  = 33   = 104 m

SCIENCES PHYSIQUES

Exercice 3 :   Chariot élévateur (20 pts)

- m =  = 800 kg

| Action | Nature de l’action (contact ou à distance) | Point d’application | Représentation | Direction | Sens | Valeur (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids de la caisse | à distance | G1 |  | verticale |  | 8 000 |
| Action exercée par le plateau sur la caisse | contact | A |  | verticale |  | 8 000 |

- M/O = 12 000  1,3 = 15 600 N.m

- Moment caisse < moment poids

Pcaisse  1,4 < 15 600    donc    Pcaisse <     donc    Pcaisse <  11 140 N

Attention le poids de la caisse ne doit pas atteindre 11 140 N sinon il y a basculement du chariot.

Exercice 4 :   Alimentation du chariot (16 pts)

- molécule

- H : hydrogène

C : carbone

|  | Electrons | Protons | Neutrons |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 6 | 6 | 6 |
| H | 1 | 1 | 0 |

- M(C3H8) = 3  12 + 8  1 = 44 g/mol

- Nombre de moles : n =  = 400 moles de C3H8

- 1 mole de C3H8 donne (d’après la réaction chimique) 3 moles de CO2

400 moles de C3H8 donnent (d’après la réaction chimique) 1 200 moles de CO2

  - V = 1 200  22,4 = 26 880 L

  - On fait barboter le dégagement dans l’eau de chaux. Si l’eau de chaux se trouble c’est qu’il y présence de CO2.

Exercice 4 :   Mouvement de la caisse (10 pts)

- v =  = 0,5 m/s

- Phase 1 : MRUA

Phase 2 : MRU

Phase 3 : MRUD

- t1 = 0,5 s        v1 = 0,5 m/s

t2 = 5 s	         v2 = 0,5 m/s

t3 = 8 s	         v3 = 0 m/s

- a =  =  = 1 m/s²

- Ep = mgh = 800  10  3,5 = 28 000 J